## Slide 1
PROJET IUT GEII 2ᵉ ANNÉE
Surveillance d'un vide-cave
Moteur asynchrone monophasé 230 V — protection par mesure de courant
Objectif : vérifier automatiquement le bon fonctionnement de la pompe. Un démarrage automatique est déclenché tous les 3 jours, pendant 1 minute maximum, avec mesure du courant moteur dès le démarrage. Le moteur est également surveillé pendant son utilisation normale.
PRINCIPE DE DÉTECTION
Courant élevé → protection / arrêt — moteur bloqué ou grippé
Courant faible → pompe à vide / arrêt — absence d'eau
Courant normal → fonctionnement autorisé

## Slide 2
SOLUTION TECHNIQUE
Chaîne de mesure et de protection du moteur
1
Moteur
230 V
Pompe du
vide-cave
2
Mesure du
courant
Acquisition en
temps réel
3
Microcontroleur
& logique
Analyse du niveau
de courant mesuré
4
Commande
/ arrêt
Autorise ou coupe
le fonctionnement
Principe : Un micrcontroleur compare en continu le courant mesuré à des seuils de référence. Un courant trop élevé signale un moteur bloqué et déclenche l'arrêt de protection ; un courant trop faible signale un fonctionnement à vide ; un courant normal autorise la poursuite du fonctionnement.
Projet IUT GEII 2ᵉ année

## Slide 3
SUPERVISION & COMMUNICATION
Supervision, affichage et communication
Un projet mêlant mesure, automatisme, programmation, IHM et réseaux.
LCD — informations utilisateur
État : ARRÊT / DÉMARRAGE / FONCTIONNEMENT
Courant instantané
Temps de fonctionnement
Nombre de démarrages
Résultat du dernier test
Défaut : surintensité ou courant insuffisant
Évolution — Wi-Fi
ESP32 connecté à un serveur
Historique des démarrages et des défauts
Courbes de courant et de temps de fonctionnement
Consultation des données à distance
Compétences GEII mobilisées
Électronique • Mesure • Automatisme • Programmation • IHM • Réseaux/Wi-Fi • Traitement des données